Этапы строительства на 2016 год.

1.  Общестроительные работы

1)  Углубить фекальные колодцы на 400мм. Соединить 2 колодца перемычкой.

2)  Закончить отделку ветровика крыши. Заказать на крышу ограничители снега и закрепить их    на крыше. Поставить водосточные желоба и трубы.

3)  Купить водяную полиэтиленовую трубу ПНДФ 32мм в кол-ве 80 метров. Заложить в пол алтарной на будущую водяную скважину и к дому Дхумалы д.д.

52 руб. * 80 метров = 4 160 руб.

4)  Залить ленточный фундамент под стены технического помещения. 1 500 руб.

5)  Купить силикатный кирпич 2160 шт. = 5,832 кв.м. 1 клетка (720 шт.) стоит 6588,14 руб. Надо 3 клетки. 6588,14 руб.* 3кл. = 19 764 руб. – без привоза.

6)  Выложить стены технического помещения из силикатного кирпича. 1 500 руб.

7)  Смонтировать канализационные трубы с учётом мойки на кухне Божеств, поддона в          пуджарской, поддона в цветочной, слива с системы отопления 3-х этажного здания. 3 000 руб.

8)  Привезти 20 куб.м.песка. Самосвал МАН (25-тонник) ~ 10 000 руб.

9)  Раскидать песок по алтарной с увлажнением и трамбовкой.

10) Подготовить желоба для слива бетона. Привезти 21 куб.м. бетона М100 на бетонную подготовку пола алтарной. Это 3 груши по 7 куб.м. бетона.
2050 руб.*21 куб.м. = 43 050 руб.

11) Привоз кирпича 5 000 руб.

Итого: 87 974 руб.

2. Устройство тёплых полов

1) Устройство гидроизоляции пола. Плёнка ПЭТ рукав толщиной 200 микрон шириной 1,5 м. длиной 100 м. 26,5 руб.*100 = 2 650 руб.

2) Устройство утеплителя экструдированным пенополистеролом XPS толщиной 50 мм. В    упаковке 8 плит размером 1200*600*50. Это 5,76 кв.м. Неоходимо37 упаковок.

1386 руб.*837 упаковок = 51 000 руб.

3) Закрепить демпферную ленту по периметру пола алтарной. Теплофлекс 100*8. В рулоне 20 метров. Надо 4 рулона. 50 руб.*4 шт. = 200 руб.

4) Укладка сетки металлической Ф5Вр1 с ячейкой 100*100. Карта 1,5 м.*2 м. = 3 кв.м. Диаметр проволоки 4 мм. Необходимо 70 карт по цене 290 руб. 290 руб.*70 шт. = 20 300 руб.

5) Установить конструкцию деформационного шва пола из демпферной ленты. Теплофлекс 100*8 длиой 30 м. ~ 100 руб.

6) Укладка трубы металлополимерной PEX-AL-PEX 16,0*2,0. В бухте максимально 200 м. Фирма Valtec. Цена 1п/м. – 70 руб. Необходимо 1500 м. трубы. 70 руб.*1500 м. = 105 000 руб.

7) Укладка прямой и обратной трубы отопления в пол алтарной с технического помещения на будущее 3-х этажное здание RENAU 25*3,5. Бухта 50 м. 250 руб850 м. = 12 500 руб.

8) Укладка сетки металлической с ячейкой 100*100 на металлополимерные трубы.

Карта 1,5 м.*2 м. = 3 кв.м. Диаметр проволоки 4 мм. Необходимо 70 карт по цене 290 руб. Карты крепим между собой вязальной проволокой. 290 руб.*70 шт. = 20 300 руб.

9) Устройство бетонной стяжки из бетона на шпаке фракции от 5 мм. до 20 мм. М300. Стяжка толщиной 70 мм. от основания металлополимерных труб. Необходимо 17 куб.м.

Цена 3200 руб./куб.м. 3200 руб.*17 куб.м. = 54 400 руб.

Итого: 266 450 руб.

3. Общестроительные работы

1) Установить окна в оконные проёмы.

2) Купить и установить 2 наружные металлические двери ~ 30 000 руб.

3) Изготовить отливы и закрепить на окнах снаружи. 1 500 руб.

Итого: 31 500 руб.

4. Оборудование котельной

1) Напольный газовый котёл АОГВ-100  110 000 руб.

или котёл FERROLI   178 711 руб.

или котёл Buderus   130 682 руб.     55 кВт.

2) Шкаф коллекторный встраиваемый ШРВ-1   1 050 руб.

ШРН-7  2 000 руб.

3) Коллекторный блок из нержавеющей стали VTc.586.EMNX.0602 Цена 6 188 руб.

Выводы подающего коллектора укомплектованы ручными регулировочными клапанами с

расходомерами, обратного – ручными запорными клапанами. Каждый коллектор имеет автоматический воздухоотводчик и дренажный клапан. Количество выходов от 2 до 10. Рабочее  давление 8 бар. Рабочая tº = 90ºС  Условный диаметр коллекторов 1".  Резьба выходов 3/4".

Присоединение труб с помощью «евроконус».

4) Насосно-смесительный узел VALTEC COMBi. Цена 19 100 руб.
Регулирование осуществляется двухходовым клапаном, установленном в подающем коллекторе и управляемым термостатической головкой с выносным погружным датчиком. Имеется балансировочный клапан в линии подмеса. 
Другие основные элементы узла:
- байпас с перепускным клапаном,
- встроенные шаровые краны для отключения циркуляционного насоса,
- автоматический воздухоотводчик,
- погружные термометры.

5) Циркуляционный насос Юнитерм. Цена 5 500 руб.

6) Фитинги «Euroconus» 3/4" Цена за штуку 184 руб.*10 = 1 840 руб.

7) Расширительный бак VALTEC  VT.RV.R.060050 на 50 литров. Цена 3 152 руб.

8) Бойлер для горячей воды. Galmet  23 000 руб.

9) Произвести монтаж вытяжной трубы с котла с выходом на крышу.

Итого: 170 780 руб.

5. Устройство потолка

1) Купить 45 метров уголка 45*45*4. 12 метров стоит 962 руб.*4 = 3 849 руб.

2) Нарезать 170 уголков по 250 мм.

3) В уголках просверлить отверстия под саморезы для крепления досок 50*150.

4) Разместить низ ферм для приварки уголков.

5) Приварить уголки к фермам.

6) Купить 2,5 куб.м. доски 50*150*6000. Это 56 досок длиной по 6 м.   16 800 руб.

7) Закрепить доски 50*150 саморезами к уголкам.

8) Доски крепятся с шагом 1000 мм. (1 метр). Это 13 полос. Для жёсткости полосы в нескольких местах скрепляются перемычками из той же доски.

9) Купить пароизоляцию 220 кв.м. ROCKWOOL – 70 кв.м. рулон. Мебельным степлером закрепить пароизоляцию к нижней части готовой обрешётке потолка из досок 50*150.

990 руб.*4 = 3 960 руб.

10) Купить доску 25*150*600 – 6,25 куб.м. Это 278 досок. 7000 руб.*6,25 куб.м. = 43 750 руб.
Закрепить доску с разбегом к обрешётке потолка непосредственно на пароизоляцию. Это будет черновой подшивной потолок.

11) Купить:
 а) профиль направляющий 27*27 – 90 шт.  4 230 руб.
 б) профиль широкий 60*27 – 210 шт.  13 020 руб.
 в) подвесы – 600 шт.  1 800 руб.
 г) саморезы по металлу, саморезы по гипсокартону, саморезы по дереву, дюбель-гвозди – всего около 3000 шт. Это примерно 15 кг.  200 руб*15 кг. = 3 000 руб.

12) Смонтировать из профилей и подвесов конструкции ниш по периметру алтарной, второй и    третий уровни потолка.

13) Купить гипсокартон 9 мм. размером 2500*1200 – 80 листов. 250 руб.*80 листов = 20 000 руб.

14) Закрепить гипсокартон на смонтированные профили согласно дизайнерской схемы потолка.

15) Купить витанит LR по 25 кг. мешок. Необходимо 12 мешков. 655 руб.*12 мешков = 7 860 руб.

16) Купить штукатурку гипсовую VOLMA – слой. 2 мешка по 30 кг. 260 руб.*2 = 520 руб.

17) Купить грунтовку.

18) Загрунтовать, зашпаклевать потолок. Произвести чистовую отделку потолка без покраски.

19) Купить доску 40*150*6000 – 2 куб.м. 6125 руб.*2 = 12 250 руб.

20) Изготовить и закрепить решётку на слуховое окно чердачного помещения.

21) Смонтировать по потолку электропроводку в гофрированной трубе. Сделать вывода на светильники и розетки согласно разработанной электрической схемы.

22) Сделать по потолку электропроводку низкоточную на колонки и розетки для микрофонов.

23) Смонтировать по потолку вытяжную вентиляцию.

24) Купить утеплитель «Технониколь» 660 кв.м. на 3 слоя, уложить в ниши обрешётки потолка в 3 слоя с разбегом. Размер листа 1200*600*50. В пачке 8 листов = 5,7 кв.м.

340 руб.*116 пачек = 39 440 руб.

Итого устройство потолка: 170 479 руб.

В эту стоимость не входит электропроводка, низкоточная проводка, вентиляция.

6. Общестроительные работы

1) Купить брус 50*50*6000 – 246 метров. Это 41 брус. 100 руб.*41 = 4 100 руб.

2) Из бруса 50*50 собрать каркас стен комнаты Божеств, пуджарской, комнаты Туласи, цветочной.

3) Купить плиты OSB толщиной 9 мм., размером 2440*1220 – 43 листа.

430 руб.*43 листа = 18 490 руб.

4) Обшить каркас стен плитой OSB. Купить саморезы по дереву 30 мм. – 3 кг. Купить дюбель-гвозди. 600 руб.

5) Купить дверные блоки на 800 в количестве 5 штук, установить на внутренних помещениях.

1500 руб.*5 = 7 500 руб.

Итого: 30 690 руб.

Всего работ на 757 873 руб.